Załącznik nr 2 do SWZ/

załącznik nr 2 do Umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestawienie  parametrów  technicznych

ULTRASONOGRAF OKULISTYCZNY Z PROJEKCJĄ A / B i MODUŁEM BIOMETRYCZNYM

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagania Warunek graniczny | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| USG OKULISTYCZNE A/B |
| 1. | Producent / Firma: | Podać |  |
| 2. | Kraj: | Podać |  |
| 3. | Urządzenie typ | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2022 |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | Podać |  |
| 6. | Masa: nie więcej niż 6,5kg (bez drukarki videoprinter) | TAK |  |
| 7. | Zasilanie | Podać |  |
| 8. | Diagnostyka ultrasonograficzna struktur oka: komory przedniej, ciała szklistego, siatkówki, mięśni gałki ocznej, biometria ultrasonograficzna. | TAK |  |
| 9. | Monitor dotykowy TFT LCD kolorowy, 10,4” z możliwością pochylania | TAK podać |  |
| 10. | System samodzielny, nie oparty na zewnętrznym komputerze PC | TAK |  |
| CHARAKTERYSTYKA USG B |
| 11. | Głowica sektorowa typu B: 10 MHz | TAK podać |  |
| 12. | Zakres głębokości skanowania głowicy: 35,2 mm do 48 mm (wizualizacja głębokich struktur gałki ocznej pozasiatkówkowych – mięśnie i inne) | TAK opisać |  |
| 13. | Zakres przemiatania: co najmniej 20 klatek/sekundę w trybie standardowym | TAK opisać |  |
| 14. | Zautomatyzowane nagrywanie VIDEO w czasie rzeczywistym | TAK opisać |  |
| 15. | Rozbudowany system kalkulacji obrazu: pole powierzchni (z możliwością obrysowania diagnozowanego obrazu na ekranie dotykowym, wraz ze zmierzeniem gęstości zaznaczonej zmiany), kąt, odległość | TAK opisać |  |
| 16. | Możliwość nakładania projekcji A na obraz B w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 17. | Wartość rozdzielczości osiowej i poprzecznej: 0.6mm dokładność +/- 0.5mm |  |  |
| CHARAKTERYSTYKA MODUŁU BIOMETRYCZNEGO |
| 18. | Głowica biometryczna A 10MHz z wklęsłym kształtem czoła głowicy (dla anatomicznego ułożenia na rogówce pacjenta) | TAK opisać |  |
| 19. | Metoda badania: kontaktowa oraz immersyjna (dostępne jednorazowe nakładki immersyjne, bez konieczności wypełniania wodą) | TAK opisać |  |
| 20. | System elektroniczny przesłon ringowych, eliminujący błąd przystawienia głowicy poza osią optyczną oka | TAK opisać |  |
| 21. | Tryby pracy: zaćma zwykła, gęsta, oko afakijne, pseudofakijne (silikon, akryl, PMMA) | TAK podać |  |
| 22. | Zakres pomiaru: co najmniej 13mm do 45mm | TAK podać |  |
| 23. | Dokładność pomiaru co najmniej+/-0.1mm, rozdzielczość co najmniej 0.01mm | TAK podać |  |
| 24. | Dostępne formuły kalkulacyjne: SRK/T, SRK II, Holladay, Haigis (optymalizowany i standard), Showa, SRK/T podwójnego K, Shammas-PL, Hoffer Q | TAK podać |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 25. | Wbudowana drukarka termiczna (papier 57mm) przeznaczona do wydruku wyników biometrycznych | TAK |  |
| 26. | Pedał nożny umożliwiający uruchomienie i zatrzymanie pracy głowicy. | TAK |  |
| 27. | Funkcja ZOOM umożliwiająca uzyskanie powiększenia obrazu 200% | TAK |  |

......................................                                                           …......…............... …...........................................................

miejsce i data	                                 (pieczątka i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy)