| PGB Inwestycje Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa tel. kontaktowy: 573 439 337 | Egzemplarz nr 1 |
| --- | --- |
| FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANY |
| TYTUŁ: | Projekt budowlany budowy suszarni i zbiornika dozującego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 407/1 obręb Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne. |
| KATEGORIA OBIEKTU: | Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty Kategoria XIX - zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych. |
| ADRES: | Stary Kornin, gm. Dubicze Cerkiewne, działka nr 407/1, obręb Stary Kornin |
| INWESTOR: | PGB ENERGETYKA 13 SP. Z O.O., Warszawa, ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PGB INWESTYCJE SP. Z O.O., Warszawa, ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa |
| DATA: | Czerwiec, 2019r. |
| Branża/funkcja | Nr uprawnień | Pieczątka | Podpis |
| Projektant - Architektura |  |  |  |
| mgr inż. arch. Mirosław Józefowicz |  |  |  |
| Projektant - Konstrukcja |  |  |  |
| mgr inż. Piotr Bamburski |  |  |  |
| Projektant – Instalacje sanitarne |  |  |  |
| mgr inż. Łukasz Rola |  |  |  |
| Projektant – Instalacje elektryczne |  |  |  |
| mgr inż. Jacek Mańka |  |  |  |

I.	SPIS TREŚCI

I.	SPIS TREŚCI	2

II.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

1.	PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA	3

2.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	3

3.	FUNKCJA I CEL INWESTYCJI	4

4.	ZGODNOŚĆ PLANOWANEJ INWESTYCJI Z OBOWIĄZUJĄCYMI MIJESCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I INNYMI DOKUMENTAMI FORMALNYMI	7

5.	OPIS TERENU LOKALIZACJI – ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

6.	DANE DOTYCZĄCE WPISU TERENU INWESTYCJI DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB OCHRONY	10

7.	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	10

8.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	10

9.	ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW - WARUNKI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY	12

10.	RODZAJ I ZASIĘG UCIĄŻLIWOŚCI ORAZ ZASIĘG OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA	12

11.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI	13

12.	BILANS TERENU DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI – ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	16

13.	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE/PRZECIWWYBUCHOWE	16

14.	UWAGI KOŃCOWE	16

III.	PROJEKT BUDOWLANY	17

1.	ZBIORNIK DOZUJĄCY PODZIEMNY	17

2.	SUSZARNIA KUBATUROWA	17

3.	ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE ORAZ ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ	18

4.	GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU – OPINIA GEOTECHNICZNA I PROJEKT GEOTECHNICZNY	19

5.	DODATKOWE UTWARDZENIE TERENU	20

IV.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	22

1.	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW	22

2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	24

3.	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	24

4.	PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH (SKALA I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA)	24

5.	SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH	26

6.	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNA 
I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGROŻEŃ	27

V.        RYSUNKI……………………………………………………………………………………………………….........30-48

VI.	ZAŁĄCZNIKI…………………………………..…………………..........................................................................49-106

1	Opinia geotechniczna dot. warunków wodno-gruntowych panujących w miejscowości Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne na działce o numerze ewidencyjnym 407/1 wykonana przez Zakład Badań Geotechnicznych Geotest w grudniu 2014r.,

2	Projekt geotechniczny dla budowy biogazowni zlokalizowanej w miejscowości Stary Kornin, gm. Dubicze Cerkiewne,

3	Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne w dniu 10.05.19r.,

4	oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu,

5	kopia uprawnień projektantów,

6	kopia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektantów,

7	Projekt konstrukcji Zbiornika Dozującego – obliczenia statyczne i wymiarowywanie.

II.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.	PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawą prawną opracowania są następujące dokumenty i uzgodnienia:

1	Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne 
w dniu 10.05.19r.,

2	Projekt geotechniczny dla budowy biogazowni zlokalizowanej w miejscowości Stary Kornin, gm. Dubicze Cerkiewne,

3	Opinia geotechniczna dot. warunków wodno-gruntowych panujących w miejscowości Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne na działce o numerze ewidencyjnym 407/1 wykonana przez Zakład Badań Geotechnicznych Geotest w grudniu 2014r.,

4	aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000,

5	prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane,

6	obowiązujące normy i przepisy prawne.

Projekt opracowano na podstawie wizji lokalnych w terenie, uzgodnień z właścicielami gruntów dotyczących projektowanej inwestycji, uzgodnień i ustaleń z Inwestorem
i zainteresowanymi instytucjami.

2.	PRZEDMIOT INWESTYCJI

PROJEKTOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM, OBJĘTYM NINIEJSZYM OPRACOWANIEM, JEST BUDOWA SUSZARNI I ZBIORNIKA DOZUJĄCEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 407/1 OBRĘB STARY KORNIN, GMINA DUBICZE CERKIEWNE.

NALEŻY PODKREŚLIĆ, IŻ W SĄSIEDZTWIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI, MIĘDZY INNYMI NA DZIAŁCE OBJĘTEJ OPRACOWANIEM, ZNAJDUJE SIĘ ISTNIEJĄCA ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOGAZ ROLNICZY, KTÓREJ UZUPEŁNIENIEM BĘDZIE W/W INSTALACJA.

Na projektowane zagospodarowanie terenu suszarni i zbiornika dozującego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, składają się w szczególności następujące elementy:

1	zbiornik dozujący podziemny o średnicy zewnętrznej 9,8m o objętości roboczej 250m3 
i powierzchni zabudowy 75,5m2,

2	instalacja kanalizacji technologicznej – włączenie przewodów instalacyjnych do istniejącego układu biogazowni,

3	instalacje zasilania elementów infrastruktury technicznej zbiornika buforowego tj. pompy zatapialnej oraz mieszadła zatapialnego,

4	budynek kontenerowej suszarni kubaturowej do drewna o objętości roboczej 224m3 
i powierzchni zabudowy 150m2 (ławy fundamentowe + kostka brukowa pod budynkiem),

5	utwardzenie terenu pod plac manewrowy o łącznej powierzchni 452m2,

6	instalacja ciepła technologicznego - włączenie przewodów ciepła technologicznego 
do istniejącej sieci zakładowej elektrociepłowni na biogaz w Starym Korninie,

7	instalacja elektroenergetyczne (wyprowadzenie mocy/zasilanie) suszarni.

W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ OPISANE NINIEJSZYM PROJEKTEM SIECI UZBROJENIA TERENU NIE ZOSTAŁY ZLOKALIZOWANE W OBSZARACH MIAST ORAZ W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE ISTNIEJĄCEJ LUB PROJEKTOWANEJ ZWARTEJ ZABUDOWY OBSZARÓW WIEJSKICH, DLA PROJEKTU NIE JEST WYMAGANE UZGODNIENIE NARADY KOORDYNACYJNEJ, ZGODNIE Z ART. 28B.1 I 28B.2 USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE.

DODATKOWO, W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ GRUNTY UJĘTE PROJEKTEM NALEŻĄ DO KLASY Ba, DLA PROJEKTU NIE JEST WYMAGANE WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY 
Z DNIA 3 LUTEGO 1995 ROKU O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH 
I LEŚNYCH (DZ. U. Z 2013 R., POZ. 1205, Z PÓŹN. ZM.).

3.	FUNKCJA I CEL INWESTYCJI

3.1.	Zbiornik dozujący podziemny

Funkcją projektowanego zbiornika dozującego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 407/1 położonej w Starym Korninie jest proces przyjmowania, przygotowania 
i dozowania substratów do poszczególnych zbiorników fermentacyjnych lub pofermentacyjnych (w zależności od potrzeb i panujących warunków procesu fermentacji). Ponadto, zbiornik będzie odpowiadał za podgrzanie substratów w celu przygotowania go do procesu fermentacji.

Cel, jakim jest wybudowanie nowego, większego zbiornika podziemnego dozującego, wynika z faktu zwiększenia stosowania substratów płynnych i półpłynnych kosztem substratów stałych z przyczyn technologicznych i ekonomicznych. Zwiększenie wykorzystywania substratów rzadszych odbywać się będzie zgodnie z posiadanymi pozwoleniami na przetwarzanie odpadów.

Substraty dowożone na teren biogazowni będą bezpośrednio i w odpowiednich ilościach składowane w projektowanym zbiorniku dozującym. Zbiornik dozujący umożliwia przyjmowanie substratów płynnych - grawitacyjnie za pomocą szczelnego przyłącza rurowego oraz substratów stałych, które dozowane są za pomocą ładowarki teleskopowej lub kontenerów do kosza zasypowego z mechanicznie podnoszoną klapą (całość wykona ze stali KO).

Podstawowe wymiary zbiornika:

1	średnica zewnętrzna: 9,8m,

2	średnica wewnętrzna: 9m,

4	grubość ściany bocznej: 0,4m,

6	wysokość wewnętrzna: 4,2m,

8	wysokość robocza: 4m,

10	objętość robocza: 250m3.

Zbiornik wyposażony jest w mieszadło oraz pompę dozującą z nożem tnącym gwarantującą rozdrobnienie większych frakcji.

Za pomocą mieszadła zatapialnego o mocy 11kW osadzonym w projektowanym zbiorniku substrat zostaje wprawiony w powolny ruch, co powoduje prawidłowe przygotowanie substratu tj. ujednolicenie go frakcji oraz przyspieszenia początkowych procesów fermentacji metanowej w zbiornikach fermentacyjnych.

Za dozowanie przygotowanej mieszanki wsadowej odpowiadać będzie pompa zatapialna, znajdująca się w zbiorniku, o mocy 17kW. Dozowanie to odbywać się będzie poprzez transport substratów do istniejącej przepompowni na biogazowni i wpięciu się do istniejącego kolektora pompowego. Stamtąd, odpowiednimi trasami i przyłączami, medium trafiać będzie bezpośrednio do fermentorów.

Wszelki transport medium roboczego pomiędzy istniejącą pompownią a projektowanym Zbiornikiem Dozującym przedstawiony jest na rys. STA-ZB_SUSZ-001 i STA-ZB_SUSZ-003. Masa do fermentacji transportowana jest ze zbiornika oznaczonym nr 1 (kolor brązowy) do pompowni (nr 4) poprzez kanalizacje kt160. Instalację kanalizacji technologicznej prowadzoną w ziemi zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 160x9,5 mm (zasilanie – powrót).

W celu poprawnego działania infrastruktury technicznej projektowanego zbiornika dozującego podziemnego na terenie inwestycji projektuje się doprowadzenie kabli zasilających doziemnych z istniejącej przestrzeni międzyobiektowej do wymienionego zbiornika:

a)	kabel „a” – zasilanie pompy w zbiorniku – kabel YKY 4x10mm2,

b)	kabel „b” – zasilanie mieszadła w zbiorniku – kabel YKY 4x4mm2,

3.2.	Suszarnia kubaturowa

Funkcją projektowanego zagospodarowania terenu budynku suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową (plac manewrowy), będącej uzupełnieniem istniejącej infrastruktury technicznej na działce nr 407/1, położonej w Starym Korninie jest proces suszenia surowców, dostarczanych na teren biogazowni, w celu realizacji dodatkowego procesu technologicznego. Na rysunkach STA-ZB_SUSZ-001 i STA-ZB_SUSZ-002 suszarnia, oznaczona nr 6, projektowana jest w niedalekiej odległości od istniejącej hali z węzłem ciepła (nr 7).

Proces ten wykorzystywać będzie energię cieplną, powstającą w istniejącym na terenie działki układzie kogeneracyjnym. Podgrzew powietrza do osuszania będzie odbywać się dzięki odpowiedniej przebudowie istniejącego kolektora węzła ciepła biogazowni rolniczej 
i dostarczeniu wody grzewczej o temp. 90˚C do zlokalizowanego w suszarni odrębnego wymiennika ciepła (na rysunkach trasa oznaczona kolorem fioletowym o nazwie ct90). Instalację zaprojektowano z dwóch rur heatPEX HP o średnicy ¨90x8,2/160mm.

Suszenie materiału drzewnego odbywać się będzie do osiągnięcia ok. 20% wilgotności materiału suszonego. Drewno układane będzie w paczkach o wymiarach 1,2m x 1,2m x 1,35m w odpowiednich stosach, zapewniające prawidłowe rozmieszczenie materiału wewnątrz.

Suszarnia kubaturowa będzie wykonana z aluminium prefabrykowanego z dodatkowym wyposażeniem w elektroniczne jednostki kontroli procesu suszenia surowca, znajdujące się wewnątrz budynku, połączone z szafą sterowniczą. Na terenie inwestycji projektuje się doprowadzenie kabla zasilającego doziemnego z istniejącej hali do suszarni.

Podstawowe wymiary suszarni:

12	wysokość elewacji frontowej: 5,75m,

14	szerokość elewacji frontowej: 15,59m,

16	długość suszarni: do 10m,

18	wysokość wewnętrzna: 4,3m,

19	powierzchnia zabudowy: 150m2,

21	objętość robocza: 224m3.

Na terenie inwestycji przewiduje się pracę suszarni, która będzie wykorzystywana do suszenia surowców, głównie drewna. Drewno poddawane procesom suszenia będzie materiałem wilgotnym, o zwięzłej strukturze. W suszarni drewno nie będzie podlegało obróbkom, na skutek których mogłoby dochodzić do pylenia. W suszarni nie będą suszone materiały charakteryzujące się złowonnymi zapachami. W związku z powyższym suszarnia nie będzie źródłem emisji żadnych substancji do powietrza.

4.	ZGODNOŚĆ PLANOWANEJ INWESTYCJI Z OBOWIĄZUJĄCYMI MIJESCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
I INNYMI DOKUMENTAMI FORMALNYMI

4.1. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta gminy Dubicze Cerkiewne

Na terenie projektowanej inwestycji obowiązuje decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta gminy Dubicze Cerkiewne dnia 10.05.2019r.

OPISANE PROJEKTEM ELEMENTY INFRASTRUKTURY DLA BUDOWY SUSZARNI I ZBIORNIKA DOZUJĄCEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ICH LOKALIZACJA NIE SĄ SPRZECZNE 
Z USTALENIAMI OPISANYMI POWYŻSZYM DOKUMENTEM.

Projekt niniejszy został zlokalizowany w całości na działce wymienionej we wstępie wspomnianej decyzji oraz spełnia zapis o rodzaju zabudowy.

Projekt spełnia zapisy punktu 1a. decyzji, dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: powierzchnia działki 407/1 – 35 000m2; powierzchnia projektowanych obiektów – 677,5m2; wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy – 1,94%. Ponadto uwzględniona została minimalna linia zabudowy, nie mniej jak 20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni nr 1670B.

Projekt spełnia zapisy punktu 2. decyzji, dotyczące gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy:

| Parametr | Projektowany wymiar | Warunki Zabudowy |
| --- | --- | --- |
| Suszarnia |
| Gabaryty | 5,75 x ~10 x 15,59 | ok 8 x 12 x 25 |
| Powierzchnia obiektu | 150m2 | do 300m2 |
| Liczba kondygnacji | 1 | 1 |
| Szerokość elewacji frontowej | 15,59m | do 25m |
| Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej | 5,75m | do 6m |
| Geometria dachu | spadek 3˚ | spadek ok. 5˚ |
| Wysokość kalenicy | 6m | do 8m |
| Zbiornik Dozujący |
| Powierzchnia zabudowy | 75,5m2 | do 80m2 |
| Pojemność | 250m3 | do 450m3 |
| Plac manewrowy |
| Powierzchnia zabudowy | 452m2 | ok. 640m2 |

W projekcie uwzględnia się zapisy punktu 2. decyzji dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Projekt uwzględnia zapisy punktu 3. decyzji dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji (pkt. 5.1., 5.4. – 5.7.)

Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich uwzględnione zgodnie z pkt. 4. decyzji.

Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych nie dotyczy analizowanej inwestycji.

Podczas wykonywania projektu uwzględniono wymagania dotyczące przepisów odrębnych zgodnie z zapisami punktu 6. decyzji.

Podczas wykonywania zagospodarowania terenu inwestycji uwzględniono zapisy punktu II. decyzji dot. linii rozgraniczających inwestycji.

5.	OPIS TERENU LOKALIZACJI – ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1.  Wstęp – stan istniejący terenu

Projektowana jest suszarnia i zbiornik dozujący wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W sąsiedztwie projektowanej inwestycji, między innymi na działce objętej opracowaniem, znajduje się istniejąca elektrociepłownia na biogaz Stary Kornin (PGB Energetyka 13).

Realizacja planowanego przedsięwzięcia stanowić więc będzie kontynuacje istniejącej zabudowy przemysłowej. Wjazd na teren inwestycji poprzez teren biogazowni z istniejącej drogi powiatowej nr 1670B, o nr ewid. działki 55 o nawierzchni asfaltowej.

5.2.  Usytuowanie projektowanych elementów infrastruktury

Jak już wspomniano, na projektowane zagospodarowanie terenu suszarni i zbiornika dozującego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, składają się w szczególności następujące elementy:

8	zbiornik dozujący podziemny o średnicy zewnętrznej 9,8m o objętości roboczej 250m3 
i powierzchni zabudowy 75,5m2,

9	instalacja kanalizacji technologicznej – włączenie przewodów instalacyjnych do istniejącego układu biogazowni,

10	instalacje zasilania elementów infrastruktury technicznej zbiornika buforowego tj. pompy zatapialnej oraz mieszadła zatapialnego,

11	budynek kontenerowej suszarni kubaturowej do drewna o objętości roboczej 224m3 
i powierzchni zabudowy 150m2 (ławy fundamentowe + kostka brukowa pod budynkiem),

12	utwardzenie terenu pod plac manewrowy o łącznej powierzchni 452m2,

13	instalacja ciepła technologicznego - włączenie przewodów ciepła technologicznego 
do istniejącej sieci zakładowej elektrociepłowni na biogaz w Starym Korninie,

14	instalacja elektroenergetyczne (wyprowadzenie mocy/zasilanie) suszarni.

5.3.  Stan prawny działki ujętej opracowaniem

Działka nr 407/1, położona w Starym Korninie należy do Inwestora.

Oświadczenie dotyczące prawa do dysponowania gruntem zostało dołączone do wniosku 
o pozwolenie na budowę.

5.4.  Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków

Budynek suszarni i zbiornik dozujący podziemny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zaprojektowane zostały jako bezobsługowe i bez dozoru technicznego. Budynek suszarni kubaturowej będzie zaopatrzony w wodę z istniejącej na terenie inwestycji sieci wody technologicznej. Teren planowanych inwestycji nie wymaga odprowadzenia ścieków.

5.5.  Zapotrzebowanie w ciepło

Ogrzewanie ze źródeł własnych układu kogeneracyjnego.

5.6.  Zapotrzebowanie na paliwa

Elementy infrastruktury objęte projektem nie wymagają zasilania w zewnętrzne paliwa stałe ani płynne.

5.7.  Zapotrzebowanie w energię elektryczną

Zasilanie urządzeń z lokalnej sieci dystrybucyjnej poprzez istniejące przyłącze.

5.8.  Odwodnienie terenu

Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano jako powierzchniowe sprowadzone wyłącznie na teren działki objętej opracowaniem.

5.9.  Geotechniczne warunki posadowienia

W świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunki gruntowo-wodne lokalizacji inwestycji uznane zostały za proste.

PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĘ ZAKWALIFIKOWANO DO II KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Szczegółowe warunki gruntowo-wodne dla potrzeb inwestycji dołączono w części pt. załączniki niniejszego opracowania.

6.	DANE DOTYCZĄCE WPISU TERENU INWESTYCJI DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB OCHRONY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na obszarze inwestycji nie występują dobra mineralne, siedziska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców.

Planowana inwestycja położona jest również poza zasięgiem obszarów chronionych na pod-stawie przepisów o ochronie przyrody i ochronie gruntów rolnych i leśnych.

7.	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tereny objęte opracowaniem nie leżą w granicach terenów górniczych, tym samym eksploatacja górnicza nie wpływa na projektowana inwestycję.

8.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA MIEŚCI SIĘ W CAŁOŚCI NA TERENIE DZIAŁKI 407/1, POŁOŻONEJ W STARYM KORNINIE.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu zostało wykonane w oparciu o następujące przepisy prawa:

1	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami,

2	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz 
z późniejszymi zmianami, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 22 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego,

3	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami,

4	Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

6	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie,

7	Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne wraz z późniejszymi zmianami,

8	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne wraz z późniejszymi zmianami,

9	Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami,

10	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
11	w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami,

12	Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z późniejszymi zmianami,

13	Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz 
z późniejszymi zmianami,

14	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami,

15	Rozporządzenia Ministra MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

16	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów,

18	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz 
z późniejszymi zmianami,

1	Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta gminy Dubicze Cerkiewne dnia 10.05.2019r.

Stwierdza się, iż obszar oddziaływania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, z późn. zmian.) art. 3 pkt 20, dla przedmiotowej inwestycji ogranicza się do działki nr ewid. 407/1 położonej w miejscowości Stary Kornin. Nie stwierdza się innych przepisów prawa powodujących konieczność objęcia obszarem innych działek.

9.	ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW - WARUNKI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY

Planowany do realizacji obiekt nie będzie ponadnormatywnie oddziaływał na środowisko, 
a jego oddziaływanie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz zdrowie ludzi.

10.	RODZAJ I ZASIĘG UCIĄŻLIWOŚCI ORAZ ZASIĘG OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakościowych środowiska poza ogrodzonym terenem istniejącej biogazowni, do którego inwestor posiada tytuł prawny i nie powoduje uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Projektowana inwestycja nie spowoduje uciążliwego oddziaływania na otoczenie 
i środowisko.

Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Inwestycja nie narusza interesu prawnego osób trzecich, ani nie pogarsza warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.

Planowana inwestycja na etapie realizacji i użytkowania nie będzie powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym przed dostępem do drogi publicznej, możliwością korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zapylenie, itp., przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejącej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

Z uwagi na przyjęte rozwiązania, brak używania substancji niebezpiecznych, sytuacje awaryjne w obiektach przedsięwzięcia nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska glebowo-gruntowego ani też dla wód podziemnych i powierzchniowych i ze względu na zanieczyszczenie powietrza oraz emitowany hałas, nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

11.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

11.1.  Oddziaływanie inwestycji na środowisko

11.1.1.  Faza budowy

W czasie budowy planowanej inwestycji wystąpią przekształcenia elementów środowiska naturalnego, dotyczące :

1	przekształcenia użytkowania gruntów i zajęcia terenu pod lokalizacje projektowanych obiektów kontenerowych oraz utwardzeń terenu,

2	tymczasowe emisje zanieczyszczeń powietrza i hałasu,

3	czasowe utrudnienia ruchu na drogach i prac polowych w wyniku konieczności prac budowlanych.

Oddziaływania te nie wpłyną negatywnie na środowisko, warunki życia i zdrowie ludzi. Nie wpłyną także na zasoby przyrodnicze, faunę i florę terenów sąsiednich, nie będą oddziaływać na obszary znajdujące się pod ochroną prawną w tym na obszary Natura 2000. Planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarze terenów objętych ochroną Natura 2000.

Należy podkreślić, że wszystkie te zjawiska mają charakter okresowy i ustąpią z chwilą zamknięcia placu budowy. Wszystkie prace budowlano – montażowe rozłożone będą 
w czasie. Nie zachodzi potrzeba ustalania ograniczeń użytkowania terenu w fazie budowy.

W trakcie budowy zaprojektowanego przedsięwzięcia powstaną odpady budowlane następujących grup (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.):

| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| --- | --- |
| 17 01 | Odpady materiałów i el. budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 03 | Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych |
| 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |
| 71 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 17 06 | Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |

Większość ww. odpadów, z wyjątkiem odpadów grup 17 04 11 i 17 06, ich posiadacz (Inwestor), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002r. 
w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 z 2002r., poz. 686), może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby.

W przypadku braku przekazania ww. odpadów, podmiot gospodarczy posiadający odpowiednią decyzję Starosty Powiatu lub inny, musi wywieźć je na koszt Inwestora na legalnie działające składowisko odpadów.

11.1.2.  Faza eksploatacji

Nie zachodzi potrzeba ustalania ograniczeń użytkowania terenu również w fazie eksploatacji.

11.1.3.  Faza likwidacji

Na etapie likwidacji znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko związane będzie 
z rozbiórką elementów infrastruktury i rekultywacją terenów po nich (oddziaływanie bezpośrednie, stałe) oraz z powstaniem dużej masy odpadów (oddziaływanie bezpośrednie, krótkookresowe). Faza likwidacji nowobudowanych obiektów będzie realizowana wraz 
z likwidacją istniejącej elektrociepłowni na biogaz. Nie przewiduje się wcześniejszej likwidacji któregokolwiek z obiektów zabudowy.

Obowiązek rekultywacji terenu po zlikwidowanej inwestycji spoczywać będzie na właścicielu elektrociepłowni.

W trakcie likwidacji przedsięwzięcia, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

1	likwidacja elementów infrastruktury wymagać będzie prac z naruszeniem podłoża 
i wszystkimi tego konsekwencjami (analogicznie jak na etapie budowy),

1	zagrożenie dla stanu powietrza atmosferycznego wynikać będzie z pracy sprzętu budowlanego i środków transportu,

1	powierzchnia ziemi i gleby zostanie uwolniona od obiektów infrastruktury objętej opracowaniem - tereny po elementach infrastruktury wymagać będą rekultywacji.

W fazie likwidacji projektowanego przedsięwzięcia głównie będą wytwarzane następujące odpady:

| 13 | OLEJE ODPADOWE I ODPADY CIEKŁYCH PALIW |
| --- | --- |
| 13 01 | Odpadowe oleje hydrauliczne |
| 13 01 13* | Oleje hydrauliczne |
| 16 | ODPADY NIE UJĘTE W INNYCH GRUPACH |
| 16 02 | Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
| 17 | Odpady z DEMONTAŻU obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (pokruszony beton) |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |
| 17 04 05 | Żelazo i stal (pocięte części stalowych konstrukcji) |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 09 | Inne odpady z demontażu |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |

Unieszkodliwienie tych odpadów zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami.

Należy przyjąć, że oddziaływania w tym okresie na środowisko będą podobne do oddziaływań występujących w okresie budowy inwestycji. Praca maszyn oraz ruch samochodów spowodują, że w okresie tym wystąpią krótkotrwałe uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz z emisją hałasu.

Po zakończeniu prac rozbiórkowych i robót ziemnych związanych z niwelacją, cały teren zajęty przez inwestycję zostanie zrekultywowany.

11.2. Działania minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko (na podstawie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko)

Ograniczenie oddziaływania inwestycji na środowisko, na etapie budowy należy osiągnąć przez następujące działania:

1	prowadzenie prac budowlanych poza godzinami nocnymi (22 – 6),

2	odpowiednie składowanie zdjętej warstwy gleby do jej ponownego wykorzystania 
w celu przywrócenia stanu początkowego po ukończeniu budowy,

3	wywożenie urobku z wykopów oraz transport materiałów budowlanych w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych i poza godzinami nocnymi (22–6),

4	wykorzystanie urobku z wykopów do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych 
i innych terenów zdewastowanych,

5	po zakończeniu prac budowlano-montażowych przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

12.	BILANS TERENU DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI – ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Lp. | Opis obiektu | Powierzchnia zabudowy, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zbiornik dozujący podziemny | 75,5 |
| 2 | Suszarnia kubaturowa do drewna (ławy fundamentowe + kostka brukowa pod obiektem) | 150 |
| 3 | Dodatkowe utwardzenie terenu (plac manewrowy) | 452 |

13.	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE/PRZECIWWYBUCHOWE

Planowana inwestycja przewiduje powstanie dodatkowych obiektów ramach istniejącego, ogrodzonego terenu elektrociepłowni Stary Kornin.

Do obiektu zapewniony jest dojazd pożarowy drogą wewnętrzną elektrociepłowni, posiadającą zjazd z drogi gminnej.

Forma, funkcja i lokalizacja projektowanego obiektu nie wpłynie na zmianę warunków ochrony ppoż., ustalonych dla istniejącej elektrociepłowni.

14.	UWAGI KOŃCOWE

Całość wykonywanych robót należy wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, Projektem Wykonawczym, obowiązującymi przepisami i normami.

III.	PROJEKT BUDOWLANY

1.	ZBIORNIK DOZUJĄCY PODZIEMNY

Zbiornik dozujący podziemny wraz z infrastrukturą techniczną zaprojektowano w sposób zapewniający na etapie wykonawstwa i eksploatacji spełnienie obowiązujących norm emisji hałasu, pyłów, pól elektromagnetycznych i innych negatywnych oddziaływań określonych przepisami szczegółowymi.

Zbiornik podziemny będzie zbiornikiem betonowym, odpowiednio zbrojonym 
i zabezpieczonym antykorozyjnie. Zestawienie całego zbrojenia wraz z konstrukcją ściany oporowej zbiornika pokazuje rysunek STA-ZB_SUSZ-004. Przekroje konstrukcji zbiornika przedstawiają rysunki STA-ZB_SUSZ-005 i STA-ZB_SUSZ-006. Zbrojenie poszczególnych ścian zbiornika ukazane jest na rysunkach STA-ZB_SUSZ-007, STA-ZB_SUSZ-008, 
STA-ZB_SUSZ-009, STA-ZB_SUSZ-010 i STA-ZB_SUSZ-011.

Załadunek substratów do zbiornika odbywać się będzie odpowiednio zaprojektowanym otworem wsadowym.

Do zbiornika zostaną doprowadzone następujące instalacje:

1	instalacja kanalizacji technologicznej,

2	instalacja zasilania dla infrastruktury technicznej zbiornika.

Szczegóły należy opracować projektem wykonawczym wg odrębnego opracowania.

Instalacje doziemne na działce objętej opracowaniem to własność biogazowni. Przed wykonaniem planowanej inwestycji należy przebudować fragmenty instalacji doziemnych, które zostały wyszczególnione w legendzie, zgodnie z rysunkami STA-ZB_SUSZ-001 i STA-ZB_SUSZ-003.

Całościowy projektowany plan zagospodarowania terenu planowanej inwestycji został przedstawiony na rysunkach STA-ZB_SUSZ-001 i STA-ZB_SUSZ-003.

2.	SUSZARNIA KUBATUROWA

Suszarnię kubaturową wraz z infrastrukturą techniczną zaprojektowano w sposób zapewniający na etapie wykonawstwa i eksploatacji spełnienie obowiązujących norm emisji hałasu, pyłów, pól elektromagnetycznych i innych negatywnych oddziaływań określonych przepisami szczegółowymi.

Urządzenie suszarni zostanie dostarczone w zabudowie blaszanej, o ścianach z paneli aluminiowych wypełnionych wełną mineralną o grubości min. 100mm, zgodnie z rysunkami nr STA-ZB_SUSZ-013, STA-ZB_SUSZ-014 i STA-ZB_SUSZ-015. Strukturę nośną budynku tworzą odpowiednie kształtowniki aluminiowe, zaprojektowane zgodnie z rysunkiem 
STA-ZB_SUSZ-016.

Ławy fundamentowe dla suszarni zostały zaprojektowane jako zbrojone z betonu B25/30. Pozostałą część podłoża suszarni będzie stanowić kostka brukowa wraz z odpowiednią podbudową. Całość zabudowy podłoża wraz z pozostałymi niezbędnymi komponentami przedstawiają rysunki STA-ZB_SUSZ-017, STA-ZB_SUSZ-018 i STA-ZB_SUSZ-019.

Załadunek towaru do suszarni poprzez wózek widłowy przez otwierające się bramy frontowe budynku z uwzględnieniem rozkładu, wymiarów i ilości stosów.

Kondensat z procesu suszenia będzie odprowadzony do instalacji drenażowej wokół hali suszarni – odpływ zgodnie z rysunkiem STA-ZB_SUSZ-017.

W kontenerze nie przewiduje się instalacji ogrzewania, źródłem ciepła będzie ogrzewane 
w wymienniku woda-powietrze.

Kolorystyka ścian zewnętrznych i drzwi frontowych - szara.

Do suszarni zostaną doprowadzone następujące instalacje:

3	instalacja ciepła technologicznego,

4	instalacja elektryczna niskiego napięcia,

5	włączenie przewodów ciepła technologicznego do istniejącej sieci zakładowej elektrociepłowni na biogaz Stary Kornin.

Całościowy projektowany plan zagospodarowania terenu planowanej inwestycji został przedstawiony na rysunkach STA-ZB_SUSZ-001 i STA-ZB_SUSZ-002.

Szczegóły należy opracować projektem wykonawczym wg odrębnego opracowania.

3.	ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE ORAZ ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ

Do obliczeń przedmiotowej Inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie wyznaczalne. Założono, że wszystkie elementy konstrukcyjne zostaną zaprojektowane

z rezerwą zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego użytkowania.

Przyjęto do obliczeń obciążenia zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne przedstawia załącznik pt. Projekt konstrukcji Zbiornika Dozującego – obliczenia statyczne i wymiarowywanie. Obliczenia konstrukcyjne zarchiwizowano w zasobach projektanta konstrukcji.

Obliczenia konstrukcyjne przeprowadzono w oparciu o następujące normy:

1	PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

3	PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

5	PN-EN 1991-1-2:2005 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.

7	PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.

9	PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.

11	PN-EN 1991-1-5:2005 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.

13	PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.

15	PN-EN 1991-1-7:2008 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe.

17	PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków.

19	PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków.

21	PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne.

23	PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne - Część 2: Badania podłoża gruntowego.

4.	GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU – OPINIA GEOTECHNICZNA I PROJEKT GEOTECHNICZNY

Wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463).

19)	Opinia dotyczy działki oznaczonej nr ewid. 407/1 dla zadania inwestycyjnego pn.: " Opinia geotechniczna dot. warunków wodno-gruntowych panujących w miejscowości Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne na działce o numerze ewidencyjnym 407/1”, wykonana przez Zakład Badań Geotechnicznych Geotest w grudniu 2014r.

20)	Dodatkowo sporządzony został Projekt geotechniczny dla budowy biogazowni zlokalizowanej w miejscowości Stary Kornin, gm. Dubicze Cerkiewne, będący załącznikiem projektu budowlanego.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnych zachowania się sąsiednich obiektów oraz badań geotechnicznych dotyczących podłoża terenu.

Warunki gruntowe określono jako proste.

Kategorię geotechniczną przedmiotowego obiektu budowlanego określam jako drugą, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Na poziomie posadowienia obiektów występują grunty nośne przydatne zabudowie: średnio zagęszczone grunty piaszczyste oraz półzwarte i twardoplastyczne pyły piaszczyste.

Reasumując powyższe, określono przydatność badanego gruntu dla zadania inwestycyjnego na w/w działce.

5.	DODATKOWE UTWARDZENIE TERENU

Przestrzeń przed projektowaną suszarnią kubaturową, stanowiącą plac manewrowy utwardzona będzie kostką brukową, zgodnie z rysunkiem STA-ZB_SUSZ-012.

Szczegóły należy opracować projektem wykonawczym wg odrębnego opracowania.

| PGB Inwestycje Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa tel. kontaktowy: 663 310 078 | Egzemplarz nr 1 |
| --- | --- |
| FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANY |
| TYTUŁ: | Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla projektu budowlanego budowy suszarni i zbiornika dozującego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 407/1 obręb Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne. |
| KATEGORIA OBIEKTU: | Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty Kategoria XIX - zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych. |
| ADRES: | Stary Kornin, gm. Dubicze Cerkiewne, działka nr 407/1, obręb Stary Kornin |
| INWESTOR: | PGB ENERGETYKA 13 SP. Z O.O., Warszawa, ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PGB INWESTYCJE SP. Z O.O., Warszawa, ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa |
| DATA: | Czerwiec, 2019r. |
| Branża/funkcja | Nr uprawnień | Pieczątka | Podpis |
| Projektant - Architektura |  |  |  |
| mgr inż. arch. Mirosław Józefowicz |  |  |  |
| Projektant - Konstrukcja |  |  |  |
| mgr inż. Piotr Bamburski |  |  |  |
| Projektant – Instalacje sanitarne |  |  |  |
| mgr inż. Łukasz Rola |  |  |  |
| Projektant – Instalacje elektryczne |  |  |  |
| mgr inż. Jacek Mańka |  |  |  |

IV.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

W zakres prac inwestycji wchodzą:

1	przygotowanie zaplecza wraz z zasilaniem i oświetleniem terenu budowy,

2	prace ziemne dla branży konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej przedsięwzięcia,

3	budowa wewnętrznej infrastruktury drogowej (utwardzenie terenu),

4	budowa projektowanych obiektów kontenerowych,

5	budowa instalacji technologicznych i elektrycznych,

6	prace uruchomieniowe.

Kolejność realizacji poszczególnych elementów zagospodarowania terenu elektrociepłowni zgodna jest z listą powyżej.

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

1	ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

2	doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

3	odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

4	urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

5	zapewnienia łączności telefonicznej,

6	urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75m 
a dwukierunkowego 1,2m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportu.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub schody o szer. nie mniejszej niż 0,75m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 
i wykonane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu 
i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej 2x w roku.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane i utwardzone miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który po-winien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Projektowana jest suszarnia i zbiornik dozującego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 407/1 obręb Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne.

W sąsiedztwie projektowanej inwestycji, między innymi na działce objętej opracowaniem, znajduje się istniejąca elektrociepłownia na biogaz Stary Kornin.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia stanowić więc będzie kontynuacje istniejącej zabudowy przemysłowej.

Wjazd na teren inwestycji poprzez teren biogazowni z istniejącej drogi gminnej, 
o nawierzchni gruntowej.

3.	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Okoliczna zabudowa przemysłowa istniejącej elektrociepłowni na biogaz Stary Kornin.

4.	PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH (SKALA I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA)

W trakcie prowadzenia robót budowlanych na terenie objętym inwestycją przewiduje się możliwość wystąpienia następujących zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

1	przysypania ziemią przy wykonywaniu wykopów,

2	upadku z wysokości przy montażu konstrukcji wysokich,

3	praca w pobliżu dźwigów i innych urządzeń mechanicznych,

4	pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu maszyn),

5	potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

6	porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne i innych podczas prac i podłączeń instalacji elektrycznych),

7	praca w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,

8	montaż ciężkich elementów prefabrykowanych,

9	upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

10	zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak kanalizacyjne 
i wodociągowe powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą one być wykonywane od istniejących sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenia urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granica klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem 
z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, pozostawione otwory w ścianach.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

5.	SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy ma obowiązek wykonania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zapoznać pracowników 
z zakresem robót oraz wykonać przeszkolenie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997r., (Dz. U. Nr 169) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r, (Dz. U. Nr 47).

Kierownik budowy pełni funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem 
i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie, a w szczególności ma obowiązek :

2	przestrzegać wymagań bhp na placu budowy i postanowień planu BiOZ,

4	organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

6	zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej,

11	organizować, przygotować i prowadzić pracę w sposób eliminujący możliwość zaistnienia, wypadku przy pracy czy też choroby zawodowe

13	dopuszczać do pracy pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i szkolenia bhp,

15	rozpoczynać pracę po uzgodnieniu z bezpiecznych warunków pracy i właściwej technologii prowadzonych robot,

17	wykonywać wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy,

19	prowadzić Dziennik BHP i Rejestr Szkoleń.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach przy maszynach budowlanych i innych urządzeniach o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6.	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

W celu bezpiecznej ewakuacji pracowników z miejsca pracy w przypadku wystąpienia zagrożenia należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz p.poż..

Wykonywane prace ze względu np. na wykopy powyżej 1,5 m, pracę na wysokości powyżej 5m, montaż elementów prefabrykowanych powyżej 1t zaliczane są do prowadzonych 
w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia w związku z czym mają być prowadzone zgodnie z:

1	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1	Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997r., (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

1	niewłaściwa ogólna organizacja pracy,

2	nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowania zadań,

3	niewłaściwe polecenia przełożonych,

4	brak nadzoru,

5	brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

6	tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

7	brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

8	dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich,

9	niewłaściwa organizacja stanowiska pracy,

10	niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

11	nieodpowiednie przejścia i dojścia,

12	brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana:

1	organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

2	dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem,

3	organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

4	dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

1	zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem wypadkami oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 
i uciążliwych,

2	Zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez  stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.